GB7258-2017 （B阶段）整改技术要求汇总

| 序号 | 标准条款 | 对应车型及技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB7258-2017的4.1.2 | 载客汽车（乘用车、旅居车除外）、总质量大于或等于12000kg的载货汽车和专项作业车，其产品标牌应标明发动机最大净功率转速 |
| 2 | GB7258-2017的4.1.2 | 总质量大于或等于12000kg的货车、货车底盘改装的专项作业车及所有牵引杆挂车，车辆识别代号应打刻在右前轮纵向中心线前端纵梁外侧，如受结构限制也可打刻在右前轮纵向中心线附近纵梁外侧；对半挂车和中置轴挂车，车辆识别代号应打刻在右前支腿前端纵梁外侧（无纵梁的除外） |
| 3 | GB7258-2017的4.1.5 | 对具有电子控制单元（ECU）的汽车，其至少有一个ECU应记载有车辆识别代号等特征信息，且记载的特征信息不应被篡改并能被市场上可获取的工具读取 |
| 4 | GB7258-2017的7.2.6 | 危险货物运输半挂车的所有车轮应装备盘式制动器 |
| 5 | GB7258-2017的7.2.12 | 总质量小于或者等于3500kg的货车和专项作业车应装备符合规定的防抱制动装置 |
| 6 | GB7258-2017的7.2.15 | 采用气压制动的汽车、挂车，在设计和制造上每个储气筒（有压力表等压力显示装置的除外）和制动气室都应具有可用于测试制动管路压力的连接器 |
| 7 | GB7258-2017的7.5.2 | 装备电涡流缓速器的汽车，电涡流缓速器的安装部位应设置温度报警系统或自动灭火装置 |
| 8 | GB7258-2017的8.6.1 | 乘用车、专用校车喇叭在车钥匙取下及车门锁止时在车内应仍能正常使用；但对任何情况下所有供乘员上下车的车门均能从车内打开（乘用车车门安装的儿童锁锁止时除外），或安装有自动探测报警装置、在车钥匙取下及车门锁止时能自动探测车内是否有移动物体且在发现移动物体时能发出明显警示信号的乘用车、专用校车，应视为满足要求 |
| 9 | GB7258-2017的8.6.5 | 所有客车、危险货物运输货车、半挂牵引车和总质量大于或者等于 12000kg的其他货车应装备具备记录、存储、显示、打印或输出车辆行驶速度、时间、里程等车辆行驶状态信息的行驶记录仪; 校车、公路客车、旅游客车、危险货物运输货车装备具有行驶记录功能的卫星定位装置，且行驶记录功能的技术要求符合本标准及GB/T 19056相关规定，或车长小于6m的其他客车装备符合标准规定的事件数据记录系统（EDR），应视为满足要求 |
| 10 | GB7258-2017的8.6.7 | 总质量大于或者等于12000kg的货车，应装备符合标准要求的车辆右转弯音响提示装置，并在设计和制造上保证驾驶人不能关闭车辆右转弯音响提示装置 |
| 11 | GB7258-2017的10.2.1 | 变速器出现功能限制使用情形时，对驾驶人应有警示信息提示。 |
| 12 | GB7258-2017的10.5.1 | 车长大于或者等于 6m的客车应具有超速报警功能，当行驶速度超过允许的最大行驶速度（允许的最大行驶速度不应大于 100km/h）时能通过视觉和声觉信号报警，但具有符合规定的限速功能或限速装置的除外 |
| 13 | GB7258-2017的10.5.2 | 三轴及三轴以上货车（具有限速功能或配备有限速装置，且限速功能或装置符合规定的除外）应具有超速报警功能，当行驶速度对混凝土搅拌运输车大于或等于60km/h、对其他货车大于或等于 100km/h时，能通过视觉和声觉信号报警 |
| 14 | GB7258-2017的10.5.3 | 车长大于或等于6m的旅居车应具有限速功能，否则应配备限速装置；限速功能或限速装置调定的最大车速不应大于100km/h |
| 15 | GB7258-2017的11.2.5 | 客车如有车底行李舱，则车底行李舱净高应小于或等于1200mm |
| 16 | GB7258-2017的11.2.9 | 公路客车、旅游客车和未设置乘客站立区的公共汽车应装备单燃油箱，且单燃油箱的容积应小于或等于400L |
| 17 | GB7258-2017的11.3.12 | 危险货物运输货车应装备单燃油箱，且单燃油箱的容积应小于或等于400L |
| 18 | GB7258-2017的11.9 | 汽车（无驾驶室的汽车除外）应在前风窗玻璃不影响驾驶视野的位置设置微波窗口，以保证汽车电子标识的规范安装和数据的有效读取 |
| 19 | GB7258-2017的12.1.5 | 当（乘用车）驾驶人未按规定佩戴汽车安全带时，应能通过视觉和声觉信号报警 |
| 20 | GB7258-2017的12.4.3.4 | 公路客车、旅游客车和未设置乘客站立区的公共汽车，车长大于9m时车身左右两侧应至少各配置2个外推式应急窗并应在车身左侧设置1个应急门，车长大于7m且小于或者等于9m时车身左右两侧应至少各配置1个外推式应急窗；外推式应急窗玻璃的上方中部或右角应标记有击破点标记，邻近处应配置应急锤。其他车长大于9m的未设置乘客站立区的客车，车身左右两侧至少各有2个击碎玻璃式的应急窗（车身两侧击碎玻璃式的应急窗总数小于或者等于4个时为所有击碎玻璃式的应急窗）具有自动破窗功能的，应视为满足要求 |
| 21 | GB7258-2017的12.10.3 | 车长大于或等于6m的纯电动客车、插电式混合动力客车，应能监测动力电池工作状态并在发现异常情形时报警，且报警后5min内电池箱外部不能起火爆炸 |
| 22 | GB7258-2017的12.12.4 | 装有紧急切断装置的罐式危险货物运输车辆，在设计和制造上应保证运输液体危险货物的车辆行驶速度大于5km/h时紧急切断阀能自动关闭，或在发动机起动时能通过一个明显的信号装置（例如：声或光信号）提示驾驶人需要关闭紧急切断阀 |
| 23 | GB7258-2017的12.13.8 | 当纯电动汽车、插电式混合动力汽车的绝缘电阻值低于12.13.6规定的数值（或车辆制造厂家规定的更高阻值）时，应通过一个明显的信号装置（例如：声或光信号）提示驾驶人 |
| 24 | GB7258-2017的4.1.9 GB20300-2018 | 道路运输剧毒化学品和爆炸品车辆，在车辆后部和两侧应安装安全标示牌。安全标示牌为白底黑字，字迹应清晰完整。 |
| 25 | GB7258-2017的12.10.2 GB34655-2017 | 发动机前置且位于前风挡玻璃之后的B级车[指可载乘员数(不包括驾驶人)不多于22人且不允许乘员站立的客车]，应在发动机舱配置灭火装置。 |

注：以上内容仅供参考，检测工作应按照GB7258-2017标准要求执行。